## Slide 1: PicoGWにおけるネットワーク管理

## Slide 2: 問題の所在
IPv4機器は同一性をMACアドレスにより捕捉している。
大抵のプロトコルはIPより上位層に位置しているので、MACとIPのアドレス対応を維持する必要がある。
この処理はv1/plugins/admin/ipv4.js中で行っており、対応が変化したときの通知機能と、IPアドレスを受け取って対応するMACを返答する機能を持っている。
  これをPluginInterfaceに提供して、各プラグインから利用できるようにしている。

## Slide 3: v1/plugins/admin/ipv4.jsの処理
基本動作
  ネットワーク上機器のMAC-IP対応を知るためにarped.table()を利用
  自分のMAC-IP対応を知るためにos.networkInterfaces()を利用
  知らないIPが来た時にそれをARPテーブルに乗せるためにPingを用いる。
    既知のIPの死活管理のためも定期的にPingを発行している
対応表はmacsという変数に保存されている。
  chkArpTable()で内容を更新している。chkArpTable()は基本的に毎分１回実行している。
  情報はファイルには保存せず、ランタイム情報のみ。

## Slide 4: ipv4.jsのexports関数
getMACs(bSelfOnly)
  macsオブジェクトのコピーを得る。
getMACFromIPv4Address(net,ip,bSearch)
  IPアドレスからMACアドレスをPromiseで得る。macs中にIPアドレスが含まれずかつbSearch=trueの時はPingをして、Arpテーブルに値を乗せて結果を返す。
setNetCallbackFunctions(onMacFoundCallback , onMacLostCallback , onIPChangedCallback)
  ArpテーブルにMACアドレスが増えた時、減った時、対応するIPアドレスだけが変わった時に呼ばれるコールバックを設定

## Slide 5: Ipv4.jsの怪しい点
死活管理の怪しさ
  LinuxでのMACアドレスは、pingで返答がなくてもarp表に残り続ける。フラグは変化するようだがnode-arpedは区別できない。arp –aコマンドだとIPアドレスが消えて一応明確に区別できるため、もとは/proc/net/arpを読むようになっていたのを、arp –aコマンドを用いるようにした。
Windowsでの問題点
  複数ネットワークがある場合のarped.table() と os.networkInterfaces()の対応付けにはネットワークインターフェースIDを用いているが、Windowsの場合には二つの方式から得られるネットワークIDが全く異なるため、いったんテンポラリのものをarpedライブラリ内で割り当てたのちにサブネットが同じかどうかで対応付けている。怪しい。
  PingにネットワークIDを指定できない
  arpの表にキャッシュも入っている気がする。そのため、サブネットが違うものは結果を得たあとに除外している

## Slide 6: Echonetプラグインでの扱い
過去にはネットワークインターフェースを選べないようになっていたので、最初にgetMACs(true)を呼ぶようにした（いずれUIが必要？）
ECHONET上ではマルチキャストで機器を探せるので、init()の最後のほうにあるsearcher()で毎分１回マルチキャスト送信（最初４回だけ15秒間隔）
ECHONET機器からの返答はEL.renewFacilities()に指定したコールバック内で処理する。最初に返答が来たIPのMACを調べるためにgetMACFromIPv4Address（）を呼ぶ。当該IPからメッセージが来ているはずだからArpテーブルには載っているはずなので、失敗したらかなりおかしい。
  getMACFromIPv4Address()内の処理については次に。

## Slide 7: echonet:getMACFromIPv4Address
今までに見たことのないmacの時は、 {ip:ip,active:true,nodeprofile:{},devices:{},eoj_id_map:{}}で初期化
見たことがある場合は、IPが変わっている可能性も鑑みてsetIPAddressAsUnknown(旧IP)としつつ、新IPを設定。旧IPはIP_UNDEFINED (‘-’という文字列)になる。
さらに：
  ノードプロファイルオブジェクトでない場合はonDevFound()呼び出し。
  ノードプロファイルかつ機器一覧への返答の場合はinstanceListProc()を介してonDevFound()呼び出し（複数回）

## Slide 8: onDevFound内
macs[mac].eoj_id_map[eoj]の有無により多少処理は異なるが、最終的に機器を登録しているのはregisterExistingDevice()である。